## Slide 1: C&DHS(Command & Data Handling System)
파트장:김현근
파트원:김이삭

## Slide 2: Contents
C&DHS 개요
C&DHS 요구 조건
MCS 개요 (Main Control System)
Action Items
PDR 이후 변경 사항
C&DHS 보드 설계
Task 별 우선순위 및 빈도
운용 모드 별 Task 동작
Task 별 알고리즘
Mission Data 관리
Data Packet
SDIO, UART, ADC, I2C 활용 및 검증
요구조건 검증
향후 계획

## Slide 3: C&DHS 개요
시스템
통신/제어
EPS / CS / PS / ADCS
각 파트에서 데이터 수집 후 필요 데이터 및 명령 하달
데이터
관리
데이터 분류 및 저장
데이터 스토리지 관리
위성 운용 모드 관리
모드 간 천이
Initialize / Mission / Housekeeping / Communication

## Slide 4: C&DHS 요구조건
※ I:검사(Inspection), A:분석(Analysis), D:시연(Demonstration), T:시험(Test)
번호 | 제목 | 요구조건 | 검증 방법
기능 |  |  | 
CDSR0101 | Operating System | C&DHS는 실시간 운영체제(RTOS)를 가져야 한다. | I
CDSR0102 | 임무 지속성 | C&DHS는 지상국의 별도 명령 없이 최소 3일 이상 작동해야 한다. | D, T
CDSR0103 | 임무 지속성 | C&DHS는 별도의 지상국 명령이 없을 경우, 미리 지정된 동작을 수행해야 한다. | D
CDSR0104 | 상태 이상 검출 | C&DHS는 각 파트 부품의 고장을 검출 가능해야 한다. | D, T
CDSR0105 | 데이터 보존 | C&DHS는 별도의 지상국 명령이 없을 경우, 데이터 손실이 발생하지 않도록 해야 한다. | A, T
CDSR0106 | 데이터 보존 | C&DHS는 데이터가 메모리를 초과 할 경우, 비슷한 값들을 정리해서 제거하며 오래된 데이터부터 제거한다. | A, D
CDSR0107 | 임무 일정 관리 | C&DHS는 Vision Cube의 임무 일정을 관리해야 한다. | A
CDSR0108 | 임무 일정 | C&DHS는 지상국의 명령에 따라 임무 일정을 수행해야 한다. | A, D
CDSR0109 | 오류 대처 | C&DHS는 운용상의 에러 발생 시, 데이터를 모두 저장하고, 재부팅을 시도해야 한다. | A, D
CDSR0110 | 전력 관리 | 배터리의 잔량이 부족하면 각 시스템의 임무를 중단하고 배터리를 충전해야 한다. | A, D
CDSR0111 | 온도 관리 | C&DHS는 각 보드에 장착된 온도센서로부터 아날로그 온도데이터를 수집하여 위성의 온도를 모니터링한다. | A, D
CDSR0112 | 히터 제어 | C&DHS는 위성에 장착된 모든 히터의 On/Off를 제어한다. | A, D
성능 |  |  | 
CDSR0201 | C&DHS 전력 | C&DHS의 소모전력은 1W 이하여야 한다. | I, D
CDSR0202 | Clock speed | C&DHS의 Clock speed는 40MHz 이상이어야 한다. | I
구성 |  |  | 
CDSR0301 | Support SD card | C&DHS는 2GB 이상의 SD 카드를 지원해야 한다. | I
CDSR0302 | Code Storage | C&DHS는 2MB 이상의 Code Storage를 가져야 한다. | I
CDSR0303 | RAM | C&DHS는 1MB 이상의 RAM을 가져야 한다. | I
CDSR0304 | Data Storage | C&DHS는 2MB 이상의 Data 저장 용량을 가져야 한다. | I
인터페이스 |  |  | 
CDSR0501 | C&DHS CAN bus | C&DHS는 CAN(controller Area Network) bus interface를 가진다. | I
CDSR0502 | C&DHS Interface | C&DHS는 I2C, SPI 인터페이스를 가지며, PWM 신호를 생성할 수 있어야 한다. | I

## Slide 5: MCS 개요 (Main Control System)
기능 | 설명
시스템 통신/제어 | EPS : 전력 상태 점검 및 CS : 통신 데이터 패킷 전송및 통신 명령 PS : 영상 데이터 수집, 촬영 명령 ADCS : 자세 제어 명령및 상호 데이터 교환 각 파트에서 데이터 수집 후 필요 데이터 및 명령 하달
데이터 관리 | 데이터 저장 및 분리 : DMA를 활용하여 각 파트에서 전송된 데이터를 실시간으로 지정된 자료 구조로 저장, 정리 한다. 데이터 스토리지 관리 : 잔여 스토리지에 따라 효율적으로 데이터를 저장 할 수 있도록 차별화된 데이터 저장 알고리즘을 적용한다.
위성 운용 모드 관리 | Initialise mode :위성 분리후 초기화 모드(첫 교신 대기) Mission mode : 미션 운용 모드(메가 번개 관찰) House Keeping mode : 데이터 수집 및 전력 충전, 위성 상태 검토 Communication mode : 지상국과의 통신을 담당

## Slide 6: Action Items
보드간 통신 데이터 패킷 정의
통신 테스트
RTOS 활용
  TASK 정의
  스케줄링을 통한 TASK 할당
  DMA 활용
데모 킷을 통한 테스트 및 검증
  ADC, UART, I2C, SDIO, DMA
PCB 설계
전체 소프트웨어 상세 설계 내용
데이터 핸들링 상세 설계

## Slide 7: PDR 이후 변경 사항
변경사항 | PDR | CDR | 변경사유
보드 설계 – 인터페이스 | 온도센서를 AHB/APB에 바로 연결, PWM 존재, Serial, SRAM 제거 | 온도센서를 위해 16ch ADC를 중간에 넣고, PWM을 제거, Serial을 UART로 확정 | 잘못 설계되었던 부분들을 제거 및 변경
알고리즘 |  |  | 적합한 운용 알고리즘으로 변경이 필요하였기에
요구조건 – 데이터 보존 | 데이터 메모리 초과시 지상국 명령 대기 | 데이터 메모리 초과시 중복 데이터 병합, 오래된 데이터 삭제 | 지상국과 연결이 되면 데이터 전송을 통해 데이터 메모리가 비워지게 되기 때문에 요구조건이 말이 안되어서
Task 별 빈도 및 우선순위 | 10, 20, 40 Hz | 1, 2, 3 Hz | 각 Task가 너무 자주 호출되며, 중요 이벤트를 인터럽트로 처리가 가능
추가중 |  |  | 

## Slide 8: C&DHS 보드 설계(1)

## Slide 9: C&DHS 보드 설계(2)
수정 중

## Slide 10: TASK 별 우선순위 및 빈도
검토할 것
우선순위 | Task | 빈도 | 설명
Pre | Initialize | 0Hz | 위성 분리 직후부터 임무 시작 전까지의 초기 단계 수행
0 | Watchdog timer | 0Hz | 한 Task의 프로세스 과다 점유 혹은 무한 루프와 같은 Task들의 프로그램적 오류를 감시하여 해당 오류에서 벗어남
1 | Mission Manager | 1Hz | 주어진 환경과 지상국의 명령에 따라 임무를 수행 Megalight 감지시 interrupt
2 | Communication Manager | 2Hz | 지상국과의 통신을 위해 데이터 포맷 변경 통신계로 데이터 전송 통신계로부터 지상국의 명령 수신 CS Part로 부터 지상국과 연결 시 interrupt
3 | Housekeeping Manger | 3Hz | 위성의 모든 시스템의 전반적인 상태를 점검 배터리 잔량 점검을 통한 임무 재계획 Daylight시 전력 충전 오류 발생시 개별 복구 신호 및 비상 신호 발생
개발 환경 선정
  OS : freeRTOS
  Toolchain : Atollic TrueSTUDIO for ARM 5.5.2, STM32CubeMX
개발 환경 선정
  OS : freeRTOS
  Toolchain : Atollic TrueSTUDIO for ARM 5.5.2, STM32CubeMX

## Slide 11: 운용 모드별 TASK 동작
Task | Separation | Stabilizing | Initial Operation | House-keeping | Comm. | Scanning | Pointing | Mission B | Emergency
Initialize | O | O | O |  |  |  |  |  | 
Watchdog Timer | O | O | O | O | O | O | O | O | O
Comm. Manager |  |  |  |  | O |  |  |  | 
House-keeping Manager |  |  |  | O |  |  |  |  | O
Mission Manager |  |  |  |  |  | O | O | O | 

## Slide 12: TASK 별 알고리즘 (1)

## Slide 13: TASK 별 알고리즘 (2)

## Slide 14: TASK 별 알고리즘 (3)

## Slide 15: TASK 별 알고리즘 (4)

## Slide 16: Data Managment - Mission Data 관리
데이터 저장
  자체 정의 파일을 만들어 각각의 미션 데이터를 관리하며 메가 번개 영상과 특정 지역의 이미지는 전달받은 그대로 저장한다.
데이터 메모리 관리
  위성 내/외부 온도와 같은 지표들의 변위가 일정 범위 안에 있다면 반복되는 불필요한 데이터는 저장 하지 않는다.
※ 지상국에서 데이터를 받은 후 필요시 Feed-Back 을 보내어 Thresh Hold (감도)를 변경할 수 있도록 한다.
Ex)
저장
저장 안함

## Slide 17: Data Management - Data packet
UHF Downlink
  1 : Packet structure data
  2 :Packet number
  3 : Temperature
  4 : Location(GPS)
  5 : Angle(3-axis)
  6 : Battery
  7 : Operating Mode
  8 : Timestamp
  9 : Bug report
  Total 88 Byte
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9
: 4Byte

## Slide 18: Data Management - Data packet
추가 중

## Slide 19: SDIO, UART, ADC, I2C 활용 및 검증
각각 데모킷으로 연결 및 테스트 하는 사진 첨부
DMA를 이용한 Data array 전송 성공 사진 첨부

## Slide 20: 요구 조건 검증
위의 요구조건을 통해 우리의 보드가 해당 조건을 만족하는지를 표로 보여줌

## Slide 21: 향후계획
운용 알고리즘 실험 및 검증
시스템 보안을 위한 Security model검토
코드 최적화

## Slide 22
STM32F405RGT7
AHB bus-matrix
RAM
ARM Cortex-M4
RCC
SDIO
SWD
SD Card
Flash
AHB/APB
ADC
Temperature sensor
I2C
UART
CS
PS
ADCS
EPS
S-band
Temperature sensor
Temperature sensor

## Slide 23: PDR Action Items
번호 | 파트 | 검토사항 | 담당자 | 해결방안 | 상태
1 | C&DHS | 미션데이터 저장 구조 고려 필요. | 김이삭 | 데이터 핸들링을 위해 각각의 미션 데이터를 자체 정의 파일로 분할 관리 | Closed
2 |  | 데이터가 full이 된 경우 처리 방법등. | 김이삭 | 중복 데이터 병합 및 오래된 데이터 삭제 | Closed
3 |  | Task가 불리는 주기가 재검토 필요(너무 자주 불림) | 김현근 | 빈도를 줄임 | Closed
4 |  | 우선순위 결정에 빈도가 높은 Task를 상위로 올리는것도 고려해 볼 것. (다목적위성의 경우 우선순위는 빈도가 높은 것이 상위 였음.) | 김현근 |  | Open
5 |  | 사용하는 MCU (Cortex M4)의 heritage가 충분한가? | 김현근 | 조사 중 | Open
6 |  | 시스템 Fault에 대한 관리방법 또는 운용개념 확립이 필요함 (예; Fault manager) | 김현근 |  | Open

## Slide 24: PDR 이후 변경 사항
변경사항 | PDR | 자체 PDR | 변경사유
보드 설계 – 인터페이스 | 온도센서를 AHB/APB에 바로 연결, PWM 존재, Serial | 온도센서를 위해 16ch ADC를 중간에 넣고, PWM을 제거, Serial을 UART로 확정 | 잘못 설계되었던 부분들을 제거 및 변경
알고리즘 |  |  | 적합한 운용 알고리즘으로 변경이 필요하였기에
요구조건 – 데이터 보존 | 데이터 메모리 초과시 지상국 명령 대기 | 데이터 메모리 초과시 중복 데이터 병합, 오래된 데이터 삭제 | 지상국과 연결이 되면 데이터 전송을 통해 데이터 메모리가 비워지게 되기 때문에 요구조건이 말이 안되어서
Task 별 빈도 및 우선순위 | 10, 20, 40 Hz | 1, 2, 3 Hz | 각 Task가 너무 자주 호출되며, 중요 이벤트를 인터럽트로 처리가 가능

## Slide 25: C&DHS 요구조건
※ I:검사(Inspection), A:분석(Analysis), D:시연(Demonstration), T:시험(Test)
번호 | 제목 | 요구조건 | 검증 방법
기능 |  |  | 
CDSR0101 | Operating System | C&DHS는 실시간 운영체제(RTOS)를 가져야 한다. | I
CDSR0102 | 임무 지속성 | C&DHS는 지상국의 별도 명령 없이 최소 3일 이상 작동해야 한다. | D, T
CDSR0103 | 임무 지속성 | C&DHS는 별도의 지상국 명령이 없을 경우, 미리 지정된 동작을 수행해야 한다. | D
CDSR0104 | 상태 이상 검출 | C&DHS는 각 파트 부품의 고장을 검출 가능해야 한다. | D, T
CDSR0105 | 데이터 보존 | C&DHS는 별도의 지상국 명령이 없을 경우, 데이터 손실이 발생하지 않도록 해야 한다. | A, T
CDSR0106 | 데이터 보존 | C&DHS는 데이터가 메모리를 초과 할 경우, 비슷한 값들을 정리해서 제거하며 오래된 데이터부터 제거한다. | A, D
CDSR0107 | 임무 일정 관리 | C&DHS는 Vision Cube의 임무 일정을 관리해야 한다. | A
CDSR0108 | 임무 일정 | C&DHS는 지상국의 명령에 따라 임무 일정을 수행해야 한다. | A, D
CDSR0109 | 오류 대처 | C&DHS는 운용상의 에러 발생 시, 데이터를 모두 저장하고, 재부팅을 시도해야 한다. | A, D
CDSR0110 | 전력 관리 | 배터리의 잔량이 부족하면 각 시스템의 임무를 중단하고 배터리를 충전해야 한다. | A, D
CDSR0111 | 온도 관리 | C&DHS는 각 보드에 장착된 온도센서로부터 아날로그 온도데이터를 수집하여 위성의 온도를 모니터링한다. | A, D
CDSR0112 | 히터 제어 | C&DHS는 위성에 장착된 모든 히터의 On/Off를 제어한다. | A, D
성능 |  |  | 
CDSR0201 | C&DHS 전력 | C&DHS의 소모전력은 1W 이하여야 한다. | I, D
CDSR0202 | Clock speed | C&DHS의 Clock speed는 40MHz 이상이어야 한다. | I
구성 |  |  | 
CDSR0301 | Support SD card | C&DHS는 2GB 이상의 SD 카드를 지원해야 한다. | I
CDSR0302 | Code Storage | C&DHS는 2MB 이상의 Code Storage를 가져야 한다. | I
CDSR0303 | RAM | C&DHS는 1MB 이상의 RAM을 가져야 한다. | I
CDSR0304 | Data Storage | C&DHS는 2MB 이상의 Data 저장 용량을 가져야 한다. | I
인터페이스 |  |  | 
CDSR0501 | C&DHS CAN bus | C&DHS는 CAN(controller Area Network) bus interface를 가진다. | I
CDSR0502 | C&DHS Interface | C&DHS는 I2C, SPI 인터페이스를 가지며, PWM 신호를 생성할 수 있어야 한다. | I

## Slide 26: Prototype Board
※ AF : Alternative function
Features | 
항목 | 규격
MCU | ARM Cortex-M4F 168MHz
Embeded Flash | 1MB Flash
Embeded RAM | 192KB RAM
External storage | SRAM, PSRAM, NOR Flash, etc.
PC connection | USB type A to Mini-B
Board power supply | 5V
External application power supply | 3V and 5V
Interfaces | CAN, I2C, UART, SPI, I2C, etc.

## Slide 27: C&DHS 보드 설계(1)
S-band Transmitter
C&DHS
S-band Transmitter와 보드 공유
공간이 제한적이기 때문에 Top layer, Inner layer, Bottom layer를 적절히 활용하여 부품 배치
Cortex-M4, SRAM, Flash, SD Card, DMA, Temperature sensor 등으로 구성

## Slide 28: C&DHS 보드 설계(2)

## Slide 29: C&DHS 보드 설계(3)
Interface |  | 
종류 | 비고 | 사용 pin 수
기본 | - | 18
ADC | 16ch | 16
CAN | 2port | 4
FSMC | SRAM | 28
I2C | 2port | 4
SDIO | SD 4bits Wide Bus | 6
SPI | 1port | 3
SYS | SWD | 2
USART | 1port | 2
RCC | 1port | 2
계 |  | 85
※ STM32CubeMX 사용

## Slide 30: 운용상 Task별 우선순위 및 빈도
우선순위 | Task | 빈도 | 설명
Pre | Initialize | 0Hz | 위성 분리 직후부터 임무 시작 전까지의 초기 단계 수행
0 | Watchdog timer | 0Hz | 한 Task의 프로세스 과다 점유 혹은 무한 루프와 같은 Task들의 프로그램적 오류를 감시하여 해당 오류에서 벗어남
1 | Mission Manager | 1Hz | 주어진 환경과 지상국의 명령에 따라 임무를 수행 Megalight 감지시 interrupt
2 | Communication Manager | 2Hz | 지상국과의 통신을 위해 데이터 포맷 변경 통신계로 데이터 전송 통신계로부터 지상국의 명령 수신 CS Part로 부터 지상국과 연결 시 interrupt
3 | Housekeeping Manger | 3Hz | 위성의 모든 시스템의 전반적인 상태를 점검 배터리 잔량 점검을 통한 임무 재계획 Daylight시 전력 충전 오류 발생시 개별 복구 신호 및 비상 신호 발생
개발 환경 선정
  OS : freeRTOS
  Toolchain : Atollic TrueSTUDIO for ARM 5.5.2, CubeMX

## Slide 31: 운용모드별 Task 동작
Task | Separation | Stabilizing | Initial Operation | House-keeping | Comm. | Scanning | Pointing | Mission B | Emergency
Initialize | O | O | O |  |  |  |  |  | 
Watchdog Timer | O | O | O | O | O | O | O | O | O
Comm. Manager |  |  |  |  | O |  |  |  | 
House-keeping Manager |  |  |  | O |  |  |  |  | O
Mission Manager |  |  |  |  |  | O | O | O | 

## Slide 32: Task별 알고리즘(1)
Pre Task - Initialize
Set-up Start
CubeSat separate
Check all systems
Kill SW
Stand by
Initialize subsystem
Any problem?
Fix errors
Rebooted?
Start battery charging
Start Detumble
Is battery enough?
Antenna deployed?
Detumbled?
Solar panel deployed?
Send initial data to CS
Solar panel deploy
Start sending beacon signal
Fix problem
Wait next interrupt
End
Restore last state
Fix problem
Reboot & Reinitialize
no
no
yes
no
yes
no
no
no
yes
Fix problem
yes
yes
yes
no
yes
yes
Collect initial data
Collect initial data
Antenna deploy
Collect initial data
Ground command receive?
no
When
errorC==5
errorC = 0
errorC += 1
errorC += 1
errorC += 1

## Slide 33: Task별 알고리즘(2)
Start
Is interrupted?
Collect subsystem data
Any unformatted data?
Change data format
End
Any data left?
Any ground command?
Send data to CS
Analyze ground command
no
yes
yes
yes
yes
no
no
no
Task 2 – Communication Manager
Task 0 – Watchdog Timer
Main Process
Watchdog Timer
CLK
Reset
Restart
Timeout
Continuously 3 times : all system reset

## Slide 34: Task별 알고리즘(4)
Start
Is daylight?
End
Is target selected?
Any mega light?
Any interesting area?
Is the area approach?
Is target approach?
Find sun direction
Task 1 – Mission Manager
Direct target area
Charge battery
Direct interesting area
Direct mega light
scanning
no
yes
yes
yes
no
no
yes
yes
yes
no
no
no
Same with last mission?
Same with last mission?
Same with last mission?
Same with last mission?
Same with last mission?
Direct mega light
When
‘Detect megalight’ interrupt
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
Start
Is daylight?
End
Is target selected?
Is target approach?
Find sun direction
Direct target area
Charge battery
Direct interesting area
Direct mega light
Same with last mission?
Same with last mission?
Same with last mission?
Same with last mission?
Same with last mission?

## Slide 35: Task별 알고리즘(3)
Task 3 – Housekeeping Manager
Start
End
Any ground fix command?
Follow ground fix command
Check all subsystem condition
Gather all condition data
Is battery enough?
Kill processes based on priority
Any problem?
Make a report
Can solve?
Fix problem
Is fixed?
Restart it’s process
Wait restarting
Problem has solved?
Gather all condition data
Stop the process
no
yes
yes
no
no
yes
yes
no
repeat
3 times
no
yes
Reboot processes based on priority
yes
no

## Slide 36: 미션 데이터 관리
데이터 저장
  데이터 핸들링을 위해 각각의 미션 데이터를 자체 정의 파일로 분할 관리하며 메가 번개 영상과 특정 지역의 이미지는 전달받은 그대로 저장한다.
데이터 메모리 관리
  가용 가능 메모리 범위 내에서 여유 메모리의 비율에 따라 적절한 데이터 축약 알고리즘을 사용한다.
    중복 데이터 병합을 통해 미션 데이터의 용량을 줄인다.
    오래된 미션 데이터부터 삭제한다.

## Slide 37: 향후 계획
Toolchain setup을 통한 Prototype Board 개발환경 조성
Prototype Board를 통한 운용 알고리즘 실험 및 검증
CubeMX tool을 통한 하드웨어 설계
다른 파트와의 데이터 교환을 위한 interface 내용 확립
소프트웨어 최적화를 위한 Data handling algorithm 설계
시스템 보안을 위한 Security model검토